ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обществена поръчка „Разширение и реконструкция улично осветление в селата Плачидол, Подслон, Стожер и Ф.Денково“

Настоящата обществена поръчка предвижда строителство на улично осветление в населените места, като се монтират нови стълбове със съответните проводници и осветителни тела: в село Стожер се монтират нови 6 стълба; в село Ф. Денково – 4 стълба; в село Подслон – един, като върху съществуващи единадесет стълба се монтират нови осветителни тела; село Плачидол се подменят 29 осветителни тела.

В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителят осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности. Организирането на работната площадка и обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до обекта.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ СМР:

Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

Строго спазване на инструкциите за работа с влаганите материали и изделия, дадени задължително от техния производител, заедно с декларацията за съответствие.

Спазване на правилниците за монтажни работи, ремонтни работи и довършителни работи.

Правилната организация на строително-монтажните работи изисква определяне на етапите на строителство, на необходимата механизация и работна ръка, осигуряване на материалите и конструкциите, определяне на схема на развозване на барабаните с проводника и на стълбовете по трасето, осигуряване на мероприятията по техническа безопасност и др.

Строителни работи - работи по фундаментите на стълбовете, подготовка и монтиране на заземителните устройства, изправяне на стълбовете.

Монтажни работи – разстилане на проводниците и окачването им на стълбовете, натягане, регулиране и закрепване на проводниците, свързване на проводниците. Монтажът на стълбовете се състои в сглобяване на всички части и детайли на стълба и тяхното изправяне. Стълбовете предварително се разнасят по трасето като се оставят максимално близо до местата на изправянето им. Заедно с направата на изкопите за стълбовете се монтират и заземителните уредби. Начинът на монтаж на стълбовете зависи от тяхната конструкция, от фундаментите и от наличните подемно-транспортни машини.

( Фундаменти

Първоначално върху земната повърхност се очертават размерите на изкопа. Тази операция е позната още като кариране. При изпълнението на изкопите трябва да се спазват точно размерите, очертани при карирането. Направата на по-малки изкопи води до намаляване на размерите на фундамента, а от там се намалява и сигурността при експлоатация. По-големите изкопи водят до преразход на бетон и други материали. При извършване на ръчни изкопни работи следва да се спазва ъгълът на наклона на стените на изкопа, съгласно ПИПСМР. Този ъгъл трябва да е съобразен с естествения наклон на почвите, който е даден в специализираната литература в зависимост от типа, категорията и моментната влажност на почвата. Не е необходим наклон на стените на изкопа, ако почвата е особено плътна и с ниска влажност или изкопа се извършва машинно без последващи ръчни довършителни работи в близост до или в самия изкоп. Пръстта се изхвърля на не по-малко от 0,5 m от ръба на изкопа. Складирането на пръстта, частите на стълба и движението на машините се извършва извън границата на естествения наклон на почвата. При наличието на подземни съоръжения в близост до изкопа изкопните работи да се извършват с особено внимание и след предварително съгласуване с предприятието или ведомството, експлоатиращо подземните съоръжения. Изкопните работи обикновено се извършват механизирано и в редки случаи ръчно. За механизирано изкопаване на правоъгълни изкопи се използват еднокошови багери, а за цилиндрични изкопи –земепробивни машини. Посочените машини могат да се използват за почви от всички категории, с изключение на каменисти и скални почви. Изкопите в твърди и скални почви се изпълняват с употреба на взривни вещества. В състава на екипа, изпълняващ изкопните работи, трябва да бъде включен специалист по взривни работи, притежаващ документ за правоспособност и одобрен от компетентните органи в района, в който ще се извършва взривяването. След като изкопът е готов и е проверен за съответствие с проектните размери, следва поставянето на основата на стоманорешетъчния стълб или изправянето на стоманобетонния стълб. Технологията за изправяне на стълбове е описана по-долу.

Извършва се правилно и точно фиксиране на металните основи преди бетонирането на фундамента. За да се повдигне основата на проектната височина над дъното на изкопа, под краката на основата се подлагат подходящи плоски камъни. В същото време се следи и за правилната нивелация на основата.След проверка за стабилността на монтажа и нивелацията се пристъпва към бетонирането на основата. Използваният бетон трябва да е с плътност от 2200 до 2400 m3. За монолитни фундаменти се употребява клас Б-15. Изливането на бетона трябва да се извършва с помощен улей, като не се допуска хвърлянето на бетона от голяма височина, тъй като се разслоява и рязко намалява неговата якост. Полагането на бетона в изкопа става непрекъснато на пластове по 25 –30 cm. По време на отливането на бетона се следи за нивелацията на основата. За да се осигури добро качеството на бетона, той трябва да се уплътнява по време на полагането му. Уплътняването започва от средата на фундамента към ъглите. При наличието на подпочвени води, водата трябва да бъде напълно изчерпана от изкопа преди бетонирането. При голям приток на подпочвени води трябва да се направи консултация с проектанта на строителната част на електропровода и евентуално да се прилага методика за подводно бетониране. За прясно отлетия бетон се полагат известни грижи – защита от ниски температури, горещини и сухи ветрове. След декофрирането дефектите се отстраняват, като се замазват с пресен подсилен бетонов разтвор. Зариването с пръст става на пластове от 25-30 cm, които добре се трамбоват. Зариването със замръзнали почви и почви, примесени със сняг, не се допускат. Засипваната почва след време се уляга, поради което около фундаментите се натрупва почва над нивото на терена. Изкопите за стълбове тип НЦГ може да се правят чрез пробивна автомашина, която може да е комбинира с автокран. Диаметърът на изкопа трябва да бъде по-голям от диаметъра на основата на стълба.

(Изправяне на стълбовете

Стрелата и работният ход на подемния кран трябва да осигурят пълното издигане на стълба и неговото удържане във вертикално положение до окончателното закрепване на стълба към фундамента или пускането и изправянето му в предварително направения изкоп. Вертикалността на железобетонните стълбове се осигурява с  помощта на временни обтяжки до втвърдяването на бетона. Стоманорешетъчните стълбове със заваръчна конструкция се състоят от три звена, като звеното „основа”се монтира предварително в изкопа, нивелира се и се залива с бетон. Другите две звена се свързват заедно, към тях се монтират конзолите и готовата конструкция се свързва към основата. По-често се среща случай с предварително свързване на всички звена и конзоли, повдигане, поставяне във вертикално положение в изкопа, укрепване, заливане с бетон. Между връзките на звената да се нанася слой от водоустойчив силикон за добро уплътняване. Отклонението на стълбовете от вертикалното им положение спрямо направлението на линията или перпендикулярно на трасето не може да надминава 1 сm на 1 m.

Проводниците могат да имат само по едно съединение в междустълбие за всяка фаза.

Не се разрешава да има съединения в междустълбия, с които се пресичат улици в населени места.

Ремонт при механични повреди на проводниците – при механични повреди възстановяването на проводниците става чрез бандажи, ремонтни муфи или съединители.

В практиката се използват два начина на закрепване на проводника към носещите стълбове : чрез стоящи изолатори и чрез изолаторни вериги или заменящите ги вече висящи изолатори.

ОРИЕНТИРОВАЧНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Стожер |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж стоманотръбен стълб 6м | бр. | 6,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж осветително тяло за улично осветление 2х18W | бр. | 8,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж усукан изолиран проводник 2х16mm | м | 280,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж на енергоспестяваща луминисцентна лампа за улично осветление 18W, 4000K | бр. | 16,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж стойка с шпилка за тяло за улично осветление М14х400 | бр. | 8,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж опъвателна клема за УИП | бр. | 12,00 |
|  | с.Ф.Денково |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж осветително тяло за улично осветление 2х18W | бр. | 4,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж усукан изолиран проводник 2х16mm | м | 90,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж на енергоспестяваща луминисцентна лампа за улично осветление 18W, 4000K | бр. | 8,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж стойка с шпилка за тяло за улично осветление М14х400 | бр. | 4,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж опъвателна клема за УИП | бр. | 8,00 |
|  | с.Подслон |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж стоманотръген стълб 6м | бр. | 1,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж осветително тяло за улично осветление 2х18W | бр. | 12,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж усукан изолиран проводник 2х16mm | м | 100,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж на енергоспестяваща луминисцентна лампа за улично осветление 18W, 4000K | бр. | 24,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж стойка с шпилка за тяло за улично осветление М14х400 | бр. | 12,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж опъвателна клема за УИП | бр. | 26,00 |
|  | с.Плачи дол |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж светодиодно улично осветително тяло, 30W | бр. | 29,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж часовник електронен за управление на уличното осветление с работна температура от -25 градуса до + 55 градуса - 220V с гаранционен срок 5 години и с програмно осигуряване на дата, час и часове за изгрев и залез на слънцето | бр. | 1,00 |

Забележка: Всички количества в гореупоменатите количествени сметки са прогнозни. След започване на ремонтните дейности прогнозните количества могат да се променят с протокол съставен от представители на Възложителят  и Изпълнителя. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора.

Изготвил:

инж. Андреана Иванова

мл. експерт „ВХЕСИ“