Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за избор на изпълнител на процедура публично състезание с предмет:

„Разширение и реконструкция на улично осветление в селата Стожер, Плачи дол, Подслон и Фелдфебел Денково“, община Добричка.

- ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Разширението и реконструкцията имат за цел увеличение броя на уличните осветителни тела и изпълнение на дейности по подмяна на старите улични осветители с нови LED осветителни тела. Разширението и реконструкцията на уличното осветление намалява разходите за консумирана електрическа енергия, за поддръжка на уличното осветление, както и реализиране на по-качествено осветление с гарантиране на безопасност за движението на моторни превозни средства и пешеходци. На местата, където липсва изградена стълбова линия, ще се монтират стоманено тръбни стълбове за улично осветление. Този процес предполага и изпълнението на строително-монтажни дейности, като направа на изкоп за стоманено тръбен стълб (поцинкован) с дълбочина L = 1,2 метра и направа на изкоп за монтаж на заземителен кол с дълбочина, L =1,0 метър.

Новомонтираните улични осветители трябва да са изработени по LED технология от UV стабилизиран материал, устойчив на корозия. Осветителите трябва да имат лесен монтаж и обслужване и да осигуряват възможност за монтиране на вече съществуваща конструкция. Възложителят поставя следните изисквания към основните характеристики на уличните осветители:

- Материал на корпуса: Алуминий;

- Захранващо напрежение: ~230V / 50Hz;

- Мощност: 30W;

- Светлинен поток: > 1200 lm;

- Температура на светене: ≥ 4000К;

- Ъгъл на осветеност: ≥ 1200;

- Работна температура: от -200С до +400С

Предвижда се: Стоманено тръбните стълбове (поцинковани) за улично осветление с височина Н = 6 метра да бъдат положени и бетонирани с бетон В10 на дълбочина от 1,2 метра в земята, като същите да бъдат и отвесирани; Заземителните колове са с размери 63/63/6 и дължина L= 1,5 метра в комплект с шина, същите да бъдат положени в земята и присъединени към всеки стълб с помощта на болтова връзка; За монтирането на новите LED осветители трябва да е предвидена възможност за използване на вече съществуваща конструкция; Новите рогатки да бъдат монтирани на новите стълбове с помощта на шпилка М14 х 200 мм, като за изтеглянето на усукания изолиран въздушен проводник AL/R 2х16 мм2 на стълбовете да се монтират и куки с ухо за закачване на опъвачите, които са необходими за осигуряване на нужния габарит спрямо земната повърхност (провес); Към съществуващата електроразпределителна мрежа се предвижда да се монтират нови биметални токови клеми Cu/Al, 6-50 мм2, нови рекордоманни отклонения със сечение 6 мм2 и маншони биметални изолатори 16-6 мм2 за AL/R 2х16 мм2, което допълнително да ограничи въздействието на окислителните процеси върху електрическите връзки (ще се използва и изолационна лента); При новата електрическа мрежа за изпълнение на отклоненията на фазовия и нулевия проводник към уличните осветителни тела да се използва токова клема за AL/R 2х16 мм2;. За укрепване на рекордоманните отклонения и усукания изолиран проводник AL/R 2х16 мм2 се предвижда използването на пластмасови кабелни превръзки; Заложено е измерване на съпротивлението на заземителите и на изолацията на проводника.

Обектът в с.Стожер включва - доставка и монтаж на 5 броя поцинковани стоманени тръбни стълба. Предвидено е да се доставят и монтират LED осветителни тела, като същите ще се монтират на новопоставените стълбове. Електрозахранването ще се изпълни с усукан изолиран проводник за въздушно окачване AL/R 2х16 мм2 с дължина 140м.

Обектът в с.Плачи дол включва - демонтаж на 81 броя стари осветителни тела и подмяната им с нови LED осветителни тела, които могат да се монтират на съществуващи рогатки с диаметър Ø60. Предвидено е да се подменят биметалните клеми и рекордоманните електрозахранвания от електроразпределителната мрежа до осветителното тяло.

Обектът в с.Подслон включва - демонтаж на 9 броя стари осветителни тела и подмяната им с нови LED осветителни тела за монтаж на съществуващи рогатки с диаметър Ø60. Реконструкцията включва доставка и монтаж на един брой стоманенотръбен поцинкован стълб, на който също ще се монтира LED осветително тяло. Електрозахранването ще се изпълни от съществуващата електроразпределителна мрежа през стоманенобетонен стълб до новия стълб, чрез усукан изолиран проводник AL/R 2х16 мм2 с дължина 84 м.

Обектът в с.Ф.Денково предвижда подмяната на 6 броя стари осветителни тела с нови LED осветители. Това включва подмяната на биметалните клеми и рекордоманните електрозахранвания от електроразпределителната мрежа до осветителното тяло.

Демонтаж на старо осветително тяло с транспорт до склад на Възложителя – 98бр.; Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло за улично осветление – 104 бр.; Доставка и монтаж, чрез вкопаване на стоманено тръбен стълб (поцинкован) за улично осветление, размери Н = 5 метра общо 6 метра, (Ф 108/89/60) – 6 бр.; Доставка и монтаж на заземителен кол с размери 63/63/6 (Г- образен профил),с дължина L=1,5 метра в комплект с шина с дължина 1,5 метра – 6 бр.; Доставка и изтегляне на кабел AL/R 2х16 мм2 – 170м.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: „Разширение и реконструкция на улично осветление в селата Стожер, Плачи дол, Подслон и Фелдфебел Денково“ община Добричка

| № | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обект І: Разширение и реконструкция на улично осветление в с. Стожер |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж, чрез вкопаване на стоманено тръбен стълб (поцинкован) за улично осветление, размери Н = 5 метра общо 6 метра, (Ф 108/89/60) | брой | 5 |
| 2 | Доставка и монтаж на заземителен кол с размери 63/63/6, дължина L=1,5 метра в комплект с шина с дължина 1,5 метра | брой | 5 |
| 3 | Направа на изкоп в з.п. ръчно за стоманено тръбен стълб с дълбочина, L = 1,20 метра | брой | 5 |
| 4 | Направа на изкоп в з.п. ръчно с обратно засипване за заземителен кол с дълбочина, L = 1,0 метър | брой | 5 |
| 5 | Доставка на бетон В10 за нов стоманено тръбен стълб | куб. метър | 2 |
| 6 | Бетониране на нов стоманено тръбен стълб с височина, Н= 6 метра | куб. метър | 2 |
| 7 | Доставка и монтаж биметална токова клема Cu/Al, 6-50 мм2 | брой | 2 |
| 8 | Доставка и монтаж на маншон биметален изолиран 16-6 мм2 за AL/R 2х16 мм2 | брой | 2 |
| 9 | Доставка и монтаж на кука (с ухо) към стълб за закачане на опъвач (нерегулируем) за AL/R 2х16 мм2 | брой | 5 |
| 10 | Доставка и присъединяване на рекордоман 6 мм2 от токова клема на ЕРМ до осветителното тяло | метър | 2 |
| 11 | Доставка и монтаж токова клема за (улично осветление) AL/R 2х16 мм2 | брой | 10 |
| 12 | Доставка и монтаж на изолационна лента | брой | 2 |
| 13 | Доставка и монтаж опъвач (нерегулируем) за AL/R 2х16 мм2 | брой | 10 |
| 14 | Доставка и монтаж на нова поцинкована рогатка (П-образен профил) | брой | 5 |
| 15 | Доставка и монтаж на шпилка (за укрепване на рогатката към стълб) М14 мм х 200 мм | брой | 2 |
| 16 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло за улично осветление с алуминиев корпус, захранващо напрежение ~230V / 50Hz, мощност 30W, температура на светене ≥ 4000К, ъгъл на осветеност: ≥ 1200, с възможност за монтиране на съществуващи рогатки с диаметър Ø60. | брой | 5 |
| 17 | Доставка и монтаж на усукан изолиран проводник за въздушно окачване AL/R 2х16 мм2 | метър | 140 |
| 18 | Доставка и монтаж на пластмасови кабелни превръзки 4,5 х 200 мм, в опаковка 100 броя | брой | 1 |
| 19 | Измерване на заземление на кабел и заземител | брой | 5 |
|  | обект ІІ: Разширение и реконструкция улично осветление в с.Плачи Дол |  |  |
| 1 | Демонтаж на старо рекордоманно захранване с транспорт до склад на Възложителя | брой | 81 |
| 2 | Демонтаж на старо осветително тяло с транспорт до склад на Възложителя | брой | 81 |
| 3 | Доставка и монтаж биметална токова клема Cu/Al, 6-50 мм2 | брой | 162 |
| 4 | Доставка и присъединяване на рекордоман 6 мм2 от ЕРМ до осветителното тяло | метър | 162 |
| 5 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло за улично осветление с алуминиев корпус, захранващо напрежение ~230V / 50Hz, мощност 30W, температура на светене ≥ 4000К, ъгъл на осветеност: ≥ 1200, с възможност за монтиране на съществуващи рогатки с диаметър Ø60. | брой | 81 |
|  | обект ІІІ: Разширение и реконструкция на уличното осветление в с.Подслон |  |  |
| 1 | Демонтаж на старо рекордоманно захранване с транспорт до склад на Възложителя | брой | 10 |
| 2 | Демонтаж на старо осветително тяло с транспорт до склад на Възложителя | брой | 10 |
| 3 | Доставка и монтаж на биметална токова клема Cu/Al, 6-50 мм2 | брой | 20 |
| 4 | Доставка и присъединяване на рекордоман 6 мм2 от ЕРМ до осветителното тяло | метър | 20 |
| 5 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло за улично осветление с алуминиев корпус, захранващо напрежение ~230V / 50Hz, мощност 30W, температура на светене ≥ 4000К, ъгъл на осветеност: ≥ 1200, с възможност за монтиране на съществуващи рогатки с диаметър Ø60. | брой | 10 |
| 6 | Доставка и монтаж, чрез вкопаване на стоманено тръбен стълб (поцинкован) за улично осветление, размери Н = 5 метра общо 6 метра, (Ф 108/89/60) | брой | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на заземителен кол с размери 63/63/6, дължина L=1,5 метра в комплект с шина с дължина 1,5 метра | брой | 1 |
| 8 | Направа на изкоп в з.п. ръчно за стоманено тръбен стълб с дълбочина, L = 1,00 метър | брой | 1 |
| 9 | Направа на изкоп в з.п. ръчно с обратно засипване за заземителен кол с дълбочина, L = 1,0 метър | брой | 1 |
| 10 | Доставка на бетон В10 за нов стоманено тръбен стълб | куб. метър | 0,4 |
| 11 | Бетониране на нов стоманено тръбен стълб с височина, Н= 6 метра | куб. метър | 0,4 |
| 12 | Доставка и монтаж на маншон биметален изолиран 16-6 мм2 за AL/R 2х16 мм2 | брой | 2 |
| 13 | Доставка и монтаж на кука (с ухо) към стълб за закачане на опъвач (нерегулируем) за AL/R 2х16 мм2 | брой | 1 |
| 14 | Доставка и монтаж на изолационна лента | брой | 2 |
| 15 | Доставка и монтаж опъвач (нерегулируем) за AL/R 2х16 мм2 | брой | 2 |
| 16 | Доставка и монтаж на нова поцинкована рогатка | брой | 1 |
| 17 | Доставка и монтаж на шпилка | брой | 1 |
| 18 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло за улично осветление с алуминиев корпус, захранващо напрежение ~230V / 50Hz, мощност 30W, температура на светене ≥ 4000К, ъгъл на осветеност: ≥ 1200, с възможност за монтиране на съществуващи рогатки с диаметър Ø60. | брой | 1 |
| 19 | Доставка и монтаж на усукан изолиран проводник за въздушно окачване AL/R 2х16 мм2 | метър | 84 |
| 20 | Доставка и монтаж на пластмасови кабелни превръзки 4,5 х 200 мм, в опаковка 100 броя | брой | 1 |
| 21 | Измерване на нормена осветеност в зоната на уличното осветително тяло | брой | 1 |
| 22 | Измерване на заземление на кабел и заземител | брой | 1 |
|  | обект ІV: Реконструкция на улично осветление в с. Фелдфебел Денково |  |  |
| 1 | Демонтаж на старо рекордоманно захранване с транспорт до склад на Възложителя | брой | 6 |
| 2 | Демонтаж на старо осветително тяло с транспорт до склад на Възложителя | брой | 6 |
| 3 | Доставка и монтаж на биметална токова клема Cu/Al, 6-50 мм2 | брой | 12 |
| 4 | Доставка и присъединяване на рекордоман 6 мм2 от ЕРМ до осветителното тяло | метър | 12 |
| 5 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло за улично осветление с алуминиев корпус, захранващо напрежение ~230V / 50Hz, мощност 30W, температура на светене ≥ 4000К, ъгъл на осветеност: ≥ 1200, с възможност за монтиране на съществуващи рогатки с диаметър Ø60. | брой | 6 |

Забележки:

1. Всички количества в гореспоменатата количествена сметка са прогнозни. След започване на ремонтните дейности, прогнозните количества могат да се променят с протокол, съставен от представители на Възложителят и Изпълнителя. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора;

2. При попълването на Количествената и стойностна сметка да се използва приложеният образец на Възложителя. Предложената от Участника цена за всеки обект от обособената позиция не може да надвишава посочения осигурен финансов ресурс.

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ

В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от документацията по провеждане на обществената поръчка, условията на Договора и Количествените сметки.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на действащите нормативи за изпълнение на строителни и монтажни работи в Република България. Особено внимание следва да се отдели на:

- Закон за устройство на територията (ДВ №1, 02.01.2001 г.) и наредбите, базирани на него;

- Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

- БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания относно: условията на труд: министерство на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/), Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/) и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (https://www.mvr.bg/gdpbzn); опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/); Относно приложимите норми към строителството Министерство на регионалното развитие и благоустройството (http://www.mrrb.government.bg/), Дирекция за национален строителен контрол (http://www.dnsk.mrrb.government.bg/) като и към Камарата на строителите в България (https://www.ksb.bg/ ).

Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

При изпълнение на строителните и монтажни дейности се влагат само материали, придружени от декларацията за съответствие. Строго се спазват инструкциите за работа със съответния материал или изделие, дадени от производителя или доставчика.

1.ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Организиране на обекта

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строителните и монтажните работи.

Възложителят осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строителните дейности. За обекти извън населените места Изпълнителят при необходимост осигурява мобилна станция за ел. захранване. Организирането на работната площадка и обекта се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до обекта.

Съоръжения на обекта

Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителя ще информира изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

Ползване на обекта

Изпълнителят следва да почисти обекта и да го приведе в състоянието, в каквото е бил във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

След приключване на СМР, СРР, Изпълнителят е длъжен да почисти строителната площадка и да извози от границите на обекта отпадъците и временното строителство за негова сметка.

Трудова и здравна безопасност на работната място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.

Опазване на околната среда

Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и други вкл. и опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите канцерогенни няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.

Атмосферни влияния

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди на обектите, предмет на строителните дейности, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се изключителни и непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.17 и т.27 от ДР на ЗОП.

С оглед предпазване на обектите, предмет на строителните дейности и тяхното обзавеждане и оборудване от неблагоприятни атмосферни влияния Изпълнителят стриктно спазва технологичната последователност при неизпълнение на дейностите.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия Изпълнителят осигурява защитена среда за завършване и/или извършване на определени видове работи с цел предпазване на обектите, предмет на строителните дейности и тяхното  оборудване.

Изпълнителят не може да се позовава на атмосферните условия, с изключение на непредвидени и изключителни обстоятелства за промяна на сроковете за изпълнение на договора. При лоши атмосферни условия, които биха попречили за качествено изпълнение на конкретен вид дейност. Изпълнителят уведомява Възложителя, като прилага съответните доказателства (документи от съответната метеорологична станция и справка за работните дни, както и други документи, доказващи настъпване за непредвиденост), както и всички документи поискани от Възложителя. Срокът за изпълнение на дейностите се урежда с подписване на допълнително споразумение между страните по договора.

Осигуряване и контрол на качеството

Изпълнителят е длъжен да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на дейностите, предмет на поръчката.

Измерване приемане на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи

А) Мерни единици

Работите се измерват в единиците, които са посочени в съответната количествена сметка, респективно и в количествената и стойностна сметка, приложение към ценовото предложение (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)

Б) Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Всички количества в количествената сметка са прогнозни. След започване на строителните дейности, прогнозните количества могат да се променят. За целта от представители на Възложителя и Изпълнителя се съставя протокол. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора.

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на допълнителни количества от даден вид работи, които са необходими за нормалното продължаване на работите по договора и не са вследствие на вина на изпълнителя, те ще бъдат изплатени на изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на изпълнителя, те ще бъдат изплатени на изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строителни и монтажни работи се извършва след съставяне на протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя и след одобрение от Възложителя.

В) Приемане на работите

Видове работи или части от тях се приемат от Възложителя (представители на Възложителя) след като са завършени изцяло съгласно КСС, спецификациите, правилата за изпълнение на съответния вид СМР и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество и приложимите стандарти.

Възложителят има право да откаже приемане на изпълнението, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци и да даде подходящ срок за отстраняването им.

Възложителят може да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за Възложителя.

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.

Г) Изпитвания и проверки

Изпълнителят осигурява необходимите изпитвания за удостоверяване на съответствието на извършените дейности с приложимите стандарти.

Възложителят може да възложи извършване на допълнителни изпитвания на даден вид дейности при наличие на съмнения за предполагаеми скрити пропуски или дефекти. При положение, че се потвърди съответния дефект или пропуск, Изпълнителя поема разходите за изпитването.

Проверка на доставените материали

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие в съответствие с определените технически стандарти.

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Материали

За всички СМР да се спазват:

- „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“(ПИПСМР);.

- Наредба № 2/2004 на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни

продукти в строежите на Република България.

-Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за

осигуряване на безопасност при пожар.

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани

строителни материали Приета с ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012

г., в сила от 13.11.2012 г.

Всички действащи закони и наредби в Република България и ЕС, касаещи предмета

на поръчката.

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Влаганите материали трябва да бъдат съгласувани с Възложителя.

2.ОПИСАНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Електрически инсталации, кабели, ключове и табла

Работата включва доставка и монтаж на нов кабел AL/R 2х16 мм2.С, LED осветително тяло за улично осветление, с възможност за монтиране на вече съществуваща конструкция; стоманено тръбен стълб (поцинкован) за улично осветление, размери Н = 5 метра общо 6 метра, (Ф 108/89/60); заземителен кол с размери 63/63/6 (Г- образен профил),с дължина L=1,5 метра в комплект с шина с дължина 1,5 метра;.

Извършването на всички електрически работи трябва да отговарят на изискванията на действащите нормативни документи.

За да се гарантира безопасността на работния процес при разширението и реконструкцията на уличното осветление е предвидено заплащане на такса от Възложителя на електроразпределителното дружество за прекъсване на електрозахранването от електроразпределителната мрежа и обезопасяване на работното място. Работите по реконструкцията и разширението на уличното осветление да се извършват при пълно изключване на захранващото напрежение на участъците от електроразпределителната мрежа.

III.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО

„Гаранционен срок“ е срокът, в които Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстрани всички дефекти и/или недостатъци на изпълнените от него строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства. „Изключителни обстоятелства” са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.

Гаранционният срок на извършеното строителство се предлага от Изпълнителя в Техническото предложение, неразделна част от договора за изпълнение.

Минималните гаранционни срокове за извършените дейности са пет години.

При установяване на дефекти и/или недостатъци на изпълнените строителни работи Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя. В случай че Изпълнителят не предприеме действия за отстраняване на дефектите и/или недостатъците, и/или не ги отстрани в съгласуван с Възложителя срок, Възложителят има право да ги отстрани за сметка на Изпълнителя.

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл. специалист в дирекция УТСОСПООС

Недялка Костадинова

Ст.специалист в дирекция УТСОСПООС

Приложения:

- Прогнозна количествена сметка - 1 брой