Настоящата документация е съставена съгласно изискванията на чл.31 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Решението за откриване на процедурата и обявлението за оповестяване откриването на процедурата за възлагане на обществената поръчка са публикувани в регистъра на обществените поръчки под следния уникален номер: 00159- 2018- 0002 и на интернет страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/, раздел “ Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-06022018-222?preview=true

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Зам.-кметът на Община Добричка, с делегирани правомощия със Заповед № 675 от 20.06.2016 г., на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

Раздел  I

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за избор на изпълнител на процедура публично състезание с предмет:

„Изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в населените места на територията на община Добричка“

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обособена позиция № 1 – „Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в тридесет и седем населени места от община Добричка“

Изработват се четиридесет и осем инвестиционни проекта за рехабилитация на четиридесет и осем улици в тридесет и седем населени места на територията на община Добричка.

Обособена позиция № 2 – „Изработка на инвестиционни проекти за изграждане на ограничители на скоростта по уличната мрежа в три населени места на община Добричка”.

Изработват се три инвестиционни проекта за изграждане / монтиране върху платното за движение на седем изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение в селата Карапелит, Орлова могила и Хитово.

II. ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:

Изработката на инвестиционните проекти се възлага във връзка с предвидени ремонти на инфраструктурните обекти. Целта е да се подобри състоянието на обектите, което ще доведе до подобряване начина на живот на населението на посочените населени места.

Изграждането на изкуствените неравности и повдигнатите пешеходни пътеки на територията на общината е в изпълнение на целите на Националната стратегия за подобряване на безопасност на движението и намаляване на жертвите при пътно транспортни инциденти.

Проектите се изработват с обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите подзаконови нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране на транспортна инфраструктура.

Обемът и съдържанието - текстова и графична част, включително и детайли, трябва да осигуряват безпроблемно изпълнение на включените в тях строителни и монтажни работи. Проектното решение трябва да осигури изпълнението на работите, без да се нанасят щети на околната среда, както и да предвиди (когато е възможно) използване на съвременни технологии и материали

А. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: – „Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в тридесет и седем населени места от община Добричка“

Дейността обхваща заснемане, обследване и проектиране на рехабилитация на участъци от улиците в селата

  - с.Батово - улица „Тринадесета”

  - с.Бенковски - улица „Десета”, улица „Единадесета”, улица „Двадесет и пета”, улица „Двадесет и девета” –

  - с.Богдан - улица „Четвърта”

  - с.Божурово - улица „Шеста”

  - с.Бранище - Местен път „Четиридесет и две” (42)

  - с.Гешаново - улица „Трета”

  - с.Добрево - улица „Пета”

  - с.Долина - улица „Тринадесета”, улица „Деветнадесета”

  - с.Драганово - улица „Девета”

  - с.Енево - улица „Първа”, улица „Четвърта”, улица „Пета”

  - с.Златия - улица „Пета”, улица „Единадесета”

  - с.Козлодуйци - улица „Тринадесета”

  - с.Ловчанци - улица „Двадесет и четвърта”-

  - с.Ломница - улица „Втора”

  - с.М.Смолница - улица „Трета”

  - с.Методиево - улица „Четвърта”

  - с.Миладиновци - улица „Единадесета”

  - с.Овчарово - улица „Двадесета”

  - с.Одърци - улица „Трета”

  - с.Опанец - улица „Четвърта”

  - с.Паскалево - улица „Седемнадесета”

  - с.Плачи дол - улица „Шеста”

  - с.Подслон - улица „Седемнадесета”

  - с.Полковник Свещарово - улица „Единадесета”

  - с.Прилеп - улица „Втора”

  - с.Пчелник - улица „Девета”

  - с.Самуилово - улица „Пета”, улица „Единадесета”

  - с.Свобода - улица „Девета”

  - с.Сливенци - улица „Трета”

  - с.Смолница - улица „Четвърта”

  - с.Стефан Караджа - улица „Детелина”, улица „Божур”, улица „Кокиче”

  - с.Стефаново - улица „Шеста”, улица „Осма”

  - с.Стожер - улица „Оборище”

  - с.Ф.Денково - улица „Пета”

  - с.Хитово - улица „Втора”

  - с.Царевец - улица „Шеста”

  - с.Черна - улица „Седемнадесета”

Забележка: Началните и крайните точки на участъците за проектиране се уточняват на място от представители на възложителя и изпълнителя.

- Изходни данни за проектиране – съществуващо положение

Към настоящия момент не е извършвана реконструкция или цялостен ремонт на посочените участъци от улиците. Състоянието на участъците от улиците е недобро. Настилката е износена с надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, кръпки, дупки, а в някои участъци е разрушена изцяло. Оформените неравности, локви с кал, вода и наноси затрудняват преминаването на автомобили и пешеходци. Затруднено е отводняването. Улиците са от второстепенната улична мрежа, като функционалното предназначение на по-голямата част е обслужващи улици - VI-ти клас. При описанието на всяка от улиците са посочени събирателните улици – от V-ти клас.

  - с.Батово

улица „Тринадесета” – в участък от ОТ 8 до ОТ 9 по плана на с.Батово с дължина 66м.

Улицата е много стръмна. Имало е асфалтова настилка, която вече не съществува. Изнесена е и част от трошенокаменната настилка от големите проливни дъждове през последните години (2014, 2015 и 2016). На участъка от улицата има поставени бордюри. Пътното платно е оформено с ширина 4,80м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. Съществуващата трошенокаменна настилка е силно замърсена.

  - с.Бенковски

улица „Десета”- в участък от ОТ 20 – ОТ 24 по плана на с. Бенковски с дължина 310 м

Улицата преминава пред кметството. Асфалтова настилка е много стара и е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки, разрушения. Пътното платно е с ширина 5,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени, частично оградени с бордюри.

улица „Единадесета”- в участък от ОТ 46 към ОТ 47 по плана на с. Бенковски с дължина 140 м

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Няма бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

улица „Двадесет и пета”- в участък от ОТ 206 към ОТ 137 по плана на с. Бенковски с дължина 345 м

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Тротоарите са земни, като бордюри са положени само от едната страна.

улица „Двадесет и девета” – в участък от ОТ 168 до ОТ 169 към ОТ 137 по плана на с. Бенковски с дължина 175м

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни, неоформени без бордюри.

  - с.Богдан

улица „Четвърта” - в участък от ОТ 151 – ОТ 153 по плана на с. Богдан с дължина 80 м

Улицата е много стръмна. Настилка е трошенокаменна, с множество разрушения. При силните дъждове се получава свличане и отнасяне на част от настилката. Пътното платно не е оформено с ширина на места до 4,00м. Бордюри няма. Тротоарите са земни и неоформени.

  - с.Божурово

улица „Шеста”- в участък от ОТ 25 към ОТ 28 по плана на с.Божурово с дължина 195м.

Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,60м. Има поставени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са оформени.

  - с.Бранище

Местен път „Четиридесет и две” (42) – участък с дължина 188 метра, започващ от републикански път ІІ 71 и завършващ до началото на стопански двор (бивша Кравеферма) по КВС на с.Бранище.

Местен път 42 е изграден от две платна с ширина по 6,20м всяко и разделителна ивица между тях от 2,80м. Ще се проектира и извършва ремонт на дясното платно. Участъкът е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена и с множество разрушения. Има образувани коловози с голяма дълбочина. Положени са бордюри, частично разрушени в средната част на разделителната ивица. Местният път редовно се използва от тежкотоварни автомобили, обслужващи стопанския двор.

  - с.Гешаново

улица „Трета” - в участък от ОТ 133 – ОТ 7 по плана на с. Гешаново с дължина 130м

Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Улицата е близост до стопанския двор и по нея преминават селскостопански машини.

  - с.Добрево

улица „Пета”- в участък от ОТ 22, ОТ21 до ОТ 14 по плана на с. Добрево с дължина 120 м

Улицата е V-ти клас. Настилката е асфалтова и е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 5,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.

  - с.Долина

улица „Тринадесета”- в участък към ОТ 11 до ОТ 11А по плана на с.Долина с дължина 150 м

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 3,50 м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри.

улица „Деветнадесета” – в участък от ОТ 54 към ОТ 50 по плана на с.Долина с дължина 250 м

Участък от 150м от улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е с ширина от 4,50 до 5,00 м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са неоформени. Останалата част от улицата е със силно замърсена трошенокаменна настилка.

  - с.Драганово

улица „Девета”- улица между с. Драганово и квартал Войсил с дължина 200м

Улицата е V-ти клас с трошенокаменна настилка, която е с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00 м. Улицата е много стръмна, вследствие на което се получава свличане и отнасяне на част от настилката при силните дъждове, вследствие на което са се образуват дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци в определено време е почти невъзможно. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Енево

улица „Първа” - в участък към ОТ 16 към ОТ 17 по плана на с.Енево с дължина 50м.

Улицата е V-ти клас с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,50м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.

улица „Четвърта”- в участък към ОТ 16 към ОТ 13 по плана на с.Енево с дължина 100 м.

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.

улица „Пета” – в участък от ОТ13 към ОТ11 по плана на с.Енево с дължина 100 м.

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.

  - с.Златия

улица „Пета”- в участък от ОТ30 към ОТ30А по плана на с.Златия с дължина 100м.

Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. В посоченият погоре участък бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

улица „Единадесета”- в участък от ОТ29А, 25А, ОТ25, ОТ 14 към ОТ1 по плана на с.Златия с дължина 270 м.

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Козлодуйци

улица „Тринадесета”- в участък от ОТ8, ОТ10, ОТ33 по плана на с.Козлодуйци с дължина 220 м.

Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 6,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. Частично са монтирани бордюри. Улицата е стръмна, на места има отнесена и част от трошенокаменната настилка, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е силно затруднено.

  - с.Ловчанци

улица „Двадесет и четвърта”- в участък от ОТ177 до ОТ195 по плана на с.Ловчанци с дължина 480 м.

Участък от приблизително 130 м от улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е с ширина от 5,50 до 6,00 м. Липсват частично бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са оформени. Останалата част от улицата е със силно замърсена трошенокаменна настилка, която на места липсва, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Преминаването в този участък е почти невъзможно. В тази част няма бордюри. Тротоарите са земни неоформени.

  - с.Ломница

улица „Втора”- в участък от ОТ23, ОТ26 до ОТ54 по плана на с.Ломница с дължина 255 м.

Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени, частично са монтирани бордюри. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е затруднено.

  - с.М.Смолница

улица „Трета”- в участък от ОТ 6 – ОТ 7 – ОТ 8 до ОТ 9 по плана на с.Малка Смолница с дължина 270м.

Участъкът от улицата се намира в южната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите са земни и неоформени.

  - с.Методиево

улица „Четвърта”- в участък от ОТ 57 до ОТ 63 по плана на с. Методиево с дължина 360м.

Върху участъкa от улицата не е полагана настилка. Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

  - с.Миладиновци

улица „Единадесета”- в участък от ОТ44 до ОТ31А по плана на с.Миладиновци с дължина 110 м.

Улицата е разположена в западния край на селото и граничи със земеделски земи. Настилката е много стара асфалтова, силно повредена, с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарът към селото е земен и неоформен, без бордюри. Участък от улицата е изключително разрушен – липсва и трошенокаменната настилка, вследствие на което се е образувало пропадане. Преминаването в този участък е почти невъзможно.

  - с.Овчарово

улица „Двадесета”- в участък от ОТ 11 – ОТ 12 – ОТ 13 – ОТ 46 – ОТ 45 до ОТ 43 по плана на с.Овчарово с дължина 300м.

Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с приблизителна ширина 11,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни без бордюри. Инвестиционното намерение на възложителя е през настоящата година да се изпълни само едното платно за движение.

  - с.Одърци

улица „Трета”- в участък от ОТ 24 – ОТ 25 – ОТ 26 до ОТ 27 по плана на с.Одърци с дължина 350м.

Върху участъкa от улицата не е полагана настилка. Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

  - с.Опанец

улица „Четвърта”- в участък от ОТ 83 – ОТ 87 – ОТ 85 до ОТ 71 по плана на с.Опанец с дължина 175 м.

Участъкът от улицата е разположен до DOB 1071, но улицата не може да се определи като събирателна. Улицата е силно наклонена. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е замърсена и с частични разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени и без бордюри.

  - с.Паскалево

улица „Седемнадесета”- в участък от ОТ 85 – ОТ 84 до ОТ 99 по плана на с.Паскалево с дължина 195м.

Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,20м. Необходимо е да се възстановят на приблизително 20м. Улицата е от второстепенната улична мрежа. Тротоарите са земни и неоформени, ограничени с бордюри, като е необходимо да се предвиди възстановяване на разрушените бордюри.

  - с.Плачи дол

улица „Шеста”- в участък от ОТ 17 – ОТ 44 – ОТ 47 – ОТ 69 – ОТ 71 до ОТ 73 по плана на с.Плачи дол с дължина 470м.

Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. По улицата преминават тежкотоварни автомобили.

  - с.Подслон

улица „Седемнадесета”- в участък от ОТ15, ОТ16, ОТ17, ОТ21 до ОТ20 по плана на с.Подслон с дължина 400 м.

Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини и разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 5,00м.. Улицата е стръмна. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени, без бордюри. През 2015 и 2016 година участъкът межу ОТ17, ОТ21 е преасфалтиран – да се има предвид при проектирането.

  - с.Полковник Свещарово

улица „Единадесета”- в участък от ОТ 40 до ОТ 22 по плана на с.Полковник Свещарово с дължина 210м.

Върху участъкa от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

  - с.Прилеп

улица „Втора” - в участък от ОТ 6 – ОТ 7 – ОТ 8 – ОТ 9 до ОТ 10 по плана на с.Прилеп с дължина 360м.

Населеното място е с малко на брой постоянно живеещи жители. Повечето имоти са застроени, но се ползват сезонно. Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. В централната част улицата има трошенокаменна настилка (дължина около 230 метра), която е с множество разрушения, като в първите 100 метра теренът е наклонен. Останалите 130 метра са без настилка. Пътното платно е неоформено с ширина 3,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Да се проектира асфалтова настилка в първите 100 метра (при наклонения терен) и трошенокаменната настилка на оставащите 230метра. Изграждане на тротоари не се предвижда.

  - с.Пчелник

улица „Девета”- в участък от ОТ 6 – ОТ 7 до ОТ 8 по плана на с.Пчелник с дължина 140м.

Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Няма оформени тротоари. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

  - с.Самуилово

улица „Пета”- в участък от ОТ7, ОТ33 до ОТ24 по плана на с.Самуилово с дължина 200 м.

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри.

улица „Единадесета”- в участък от ОТ2 до ОТ14 по плана на с.Самуилово с дължина 210 м.

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - Свобода

улица „Девета”- в участък от ОТ 2 – ОТ 3 до ОТ 12 по плана на с.Свобода с дължина 260м.

Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Няма оформени тротоари. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

  - с.Сливенци

улица „Трета”- в участък от ОТ 84 – ОТ 85 – ОТ 87 до ОТ 88 по плана на с.Сливенци с дължина 170м.

Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Няма оформени тротоари. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

  - с.Смолница

улица „Четвърта”- в участък от ОТ 164 – ОТ 181 – ОТ 179 до ОТ 177 по плана на с.Смолница с дължина 220м

Улицата може да се определи като събирателна V-ти клас. Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,50м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени, без бордюри.

  - с.Стефан Караджа

улица „Детелина”- в участък от ОТ 39 – ОТ 40 до ОТ 41 по плана на с.Стефан Караджа с дължина 220м.

Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място, граничещ със зедмеделски земи. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарът отляво е земен и неоформен без бордюри. По улицата се движат селскостопански машини.

улица „Божур”- в участък от ОТ 31 – ОТ 35 – ОТ 36 до ОТ 28 по плана на с.Стефан Караджа с дължина 145м

Участъкът от улицата се намира в северната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 3,50м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

улица „Кокиче”- в участък от ОТ 33 към ОТ 34 по плана на с.Стефан Караджа с дължина 20м

Участъкът от улицата се намира в северната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 5,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Стефаново

улица „Шеста”- в участък от ОТ 6 – ОТ 7 – ОТ 8 – ОТ 9 до ОТ 10 по плана на с.Стефаново с дължина 300м.

Асфалтовата настилка на улицата е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,20м. Тротоарите са земни и неоформени. Има поставени бордюри.

улица „Осма”- в участък от ОТ 18 – ОТ 19 – ОТ 20 до ОТ 21 по плана на с.Стефаново с дължина 150м

Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,20м. Има поставени бордюри. Тротоарите са земни и неоформени.

  - с.Стожер

улица „Оборище”- в участък от ОТ 93 – ОТ 94 и 90 метра към ОТ 95 по плана на с.Стожер с дължина 220м.

Участъкът от улицата се намира в южната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри. Улицата е от второстепенната улична мрежа. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Ф.Денково

улица „Пета”- в участък от ОТ30 до ОТ16 по плана на с.Ф. Денково с дължина 200м.

Асфалтова настилка на улицата е много стара, силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки, разрушения. Пътното платно е с бордюри и с ширина 5,00м. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени.

  - с.Хитово

улица „Втора”- в участък от ОТ21, ОТ14 до ОТ9 по плана на с.Хитово с дължина 300 м.

Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки, разрушения. Пътното платно е с бордюри и с ширина 5,00м. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени.

  - с.Царевец

улица „Шеста”- в участък на 30 метра след ОТ 10 към ОТ 11 – ОТ 12 до ОТ 13 по плана на с.Царевец с дължина 140м.

Първите 100 метра от улицата са с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 3,00м. На следващите 40метра с ширина 5,00метра, съществуващата настилка е асфалтова, много стара силно повредена и с много разрушения. Тук е връзката с улица „Първа“, водеща до административните сгради, детската градина и магазините. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.

  - с.Черна

улица „Седемнадесета”- участък, започващ на 70 метра след ОТ 136 към ОТ 81 – ОТ 80 – ОТ 68 – ОТ 64 – ОТ 35 – ОТ 34 до ОТ 33 по плана на с.Черна с дължина 370м.

Улицата е V-ти клас. Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 3,00м. Тротоарите са земни и неоформени, без бордюри.

За населените места няма изработена кадастрална карта. ПУП - ПР са налични само на хартиен носител. На избрания изпълнител може да се предостави копие - извадка от ПУП-ПР на хартия и кадастрално заснемане от 1995 година в цифров вид.

С цел установяване на настоящото състояние на улиците е необходимо да се извърши пълно обследване на посочените участъци на улиците и съоръженията в техния обхват.

- Обем и съдържание на проекта

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите подзаконови нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране и в съответствие с изискванията на чл.169 на Закона за устройство на територията.

Обемът и съдържанието - текстова и графична част на инвестиоционните проекти трябва да осигуряват безпроблемно изпълнение на предвидените строителни и монтажни работи.

Проектното решение трябва да осигури изпълнението на работите, без да се нанасят щети на околната среда, както и да предвиди (когато е възможно) използване на съвременни технологии и материали.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

За всяка улица се разработва и окомплектова инвестиционен проект във фаза технически проект.

Възложителят определя следните задължителни части на инвестиционния проект, които следва да бъдат разработени за всяка от улиците:

Част „Пътна“ (подробна обяснителна записка, проектно решение за проектната ос / геометрично решение/, ситуация, надлъжен профил, типови напречни профили, подробни напречни профили, технологичен проект, технология за възстановяване на пътната настилка, таблици, постоянна организация на движението);

Част „Геодезия” – (създаване на РГО на обекта, координатно и височинно заснемане на съществуващото положение /тахиметрична снимка/, координатни трасировъчни регистри, вертикална планировка);

Част „Временна организация и безопасност на движението”

Част „План за безопасност и здраве“;

Към всяка част се изготвя пълна количествена и стойностна сметка /КСС/ за предвидените дейности.

Съгласно чл.15, ал.1 т.9 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали не е необходимо да се изготвя част „План за управление на строителните отпадъците“.

- Специфични изисквания към някои от частите на проекта:

Проектите се изготвят след пълно обследване на посочените участъци на улиците и съоръженията в техния обхват.

3.1. Част Геодезия: Да се извърши подробно геодезическо заснемане на улиците, която да включва пътните настилки, бордюри и оградите покрай тях (или наклони на тротоарните настилки). Да се заснемат всички съоръжения пресичащи или преминаващи в обхвата на улиците.

Да се изготви подробен трасировъчен план, обвързан с осевата мрежа и координатен регистър за всички елементи на строежа. Подробните точки да бъдат през 20м и да се отбележат върху терена по подходящ начин.

Раздел вертикална планировка да е съобразен с проектното решение по част „Пътна” за надлъжния и напречния профил на всеки уличен участък.

3.2. Част Пътна:

Рехабилитацията обхваща изпълнението на комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на улицате. Извършва се частично възстановяване и / или частична замяна на конструктивни елементи, основни части и съоръжения, както и строителни и монтажни работи, с които първоначално вложени, но амортизирани материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове.

Техническото решение в план да следва геометрията на съществуващите улици. Съществуващият габарит на улиците се запазва.

В резултат на извършените подробни огледи и анализ да се извърши експертна оценка на състоянието на съществуващата улична настилка да се определи дебелината на отделните пластове от съществуващата настилка.

Улици „Четвърта“ в с.Методиево, „Трета“ в село Одърци, „Единадесета“ в село Полковник Свещарово, част от ул.“Втора“ в с.Прилеп, „Девета“ в с.Пчелник, „Девета“ в с.Свобода и „Трета“ в с.Сливенци се проектират трошенокаменна настилка. Проектантът може да предложи използване на съвременни технологии и материали.

Всички останали улици се проектират с асфалтова настилка.

С проекта следва да се предвидят предварителни ремонти на съществуващото покритие и локални ремонти в участъците с големи деформации и разрушения.

Да се осигури възстановяване на напречния профил. Да се предложи решение за отводняване на улицата.

В проекта да се предвидят зауствания най-малко 5 метра в съседна улица и в кръстовище.

При „черните“ улици следва да се предвидят всички необходими дейности вкл. оформяне на земно легло и др.

Да се предложат решения за предпазването на съществуващите подземни съоръжения и комуникации в обхвата на улиците и да се осигури функционирането им по време на ремонтните работи. При необходимост от реконструкция в отделни участъци да се извършат предварителни съгласувания с ведомствата, които ги стопанисват и се изготвят проекти, като при изискващи се по - тежки реконструкции се съгласуват с Възложителя.

3.3. Подробна количествена и стойностна сметка

Като приложение към всяка част на инвестиционния проект се разработва подробна количествена и стойностна сметка /КСС/ на предвидените строителни и монтажни работи. Възложителят допуска подробните количествени и стойностни сметки да се окомлектоват като самостоятелна част „Проектно сметна документация“.

Б. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 –„Изработка на инвестиционни проекти за изграждане на ограничители на скоростта по уличната мрежа в три населени места на община Добричка”.

Дейността обхваща изработка на три инвестиционни проекта за изграждане на ограничители на скоростта и повдигнати пешеходни пътеки по уличната мрежа, част от републиканската пътна мрежа в селата Карапелит, Орлова могила и Хитово, община Добричка, както следва:

  - с.Карапелит

Два броя ограничители на скоростта с повдигната пешеходна пътека, съгласно чл.6, т.3 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях (Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.)

  - с.Орлова могила

Два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности, съгласно чл.6, т.1 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.

  - с.Хитово

Един брой ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека, съгласно чл.6, т.3 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.

Два броя ограничители на скоростта с кръгъл профил, съгласно чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.

Забележка: Участъците за проектиране на гореописаните ограничители на скоростта и повдигнати пешеходни пътеки се уточняват на място от представители на възложителя и изпълнителя.

Проектантът съгласува изготвените проекти с експлоатационните дружества и Държавните контролни органи. Възложителят заплаща еднократно съответните такси след представяне на фактура. Второ разглеждане на проекта, ако се наложи такова, е за сметка на проектанта.

- Изходни данни за проектиране – съществуващо положение

Проектите трябва да се изготвят във фаза Технически проект, в съответствие с българското законодателство и следва да послужат за издаване на разрешение за строеж.

С цел намаляване скоростта на движението и осигуряване безопасно преминаване на пешеходци е необходимо изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности в селата Карапели, Орлова могила и Хитово. Изкуствените неравности се изграждат върху улици, които са част от републиканската пътна мрежа.

За реализация на горе поставената цел се възлага изготвяне на технически проект по изграждането на повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени неравности по уличната мрежа, част от републикански пътища на територията на община Добричка, както следва

с.Карапелит

- Повдигната пешеходна пътека на републикански път ІІ 71 в с.Карапелит приблизително на км 59+3 – 1 брой

- Повдигната пешеходна пътека на републикански път ІІІ 7106 в с.Карапелит приблизително на км 0+350 – 1 брой

с.Орлова могила

- Изпъкнала изкуствена напречна неравност на републикански път ІІ 27 в с.Орлова могила приблизително на км 54+2 – 1 брой

- Изпъкнала изкуствена напречна неравност на републикански път ІІ 27 в с.Орлова могила приблизително на км 54+0 – 1 брой

с.Хитово

- Ограничител на скоростта с кръгъл профил на републикански път ІІ 71 в с.Хитово приблизително на км 44+8 – 1 брой

- Повдигната пешеходна пътека на републикански път ІІ 71 в с.Хитово приблизително на км 45+3 – 1 брой

- Ограничител на скоростта с кръгъл профил на републикански път ІІ 71 в с.Хитово приблизително на км 45+7 – 1 брой

- Обем и съдържание на проекта

Проектите се изработват с обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите подзаконови нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране, включително нормите за осигуряване на достъпна среда и др.

Проектът да се изготви в обем съгласно чл.21 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.

Обемът и съдържанието - текстова и графична част трябва да осигуряват безпроблемно изпълнение на включените в тях строителни и монтажни работи.

Проектното решение трябва да осигури изпълнението на работите, без да се нанасят щети на околната среда, както и да предвиди (когато е възможно) използване на съвременни технологии и материали.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

Изработват се три инвестиционни проекта за всяко едно от селата във фаза технически проект.

Възложителят определя следните задължителни части на всеки инвестиционен проек, които следва да бъдат разработени за всяка от изпъкналите неравности:

Част „Пътна“ (подробна обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил, типови напречни профили - схеми, схема на избраните средства за ограничаване на скоростта на движение, технологичен проект );

Част „Геодезия” – при необходимост;

Част „Временна организация и безопасност на движението”

Част „План за безопасност и здраве“;

Изготвя се пълна количествена и стойностна сметка за предвидените дейности, която може да бъде приложена към всяка част или да бъде обособена в самостоятелна част на инвестиционния проект.

IIІ.	ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Инвестиционните проекти се представят в 5 /пет/ екземпляра на хартиен носител.

Целият проект / графични и текстови материали/ се предоставя в електронен вид в pdf формат, като текстовите материали се предоставят и в doc или txt, а количествените и стойностните сметки в xls.

Проектът се предава с протокол на възложителя, който в 7 /седем/ дневен срок следва да уведоми проектанта какви недостатъци е необходимо да се отстранят, ако има такива.

Проектантът отстранява всички недостатъци на изготвения проект до издаване на разрешение за строеж

Проектантът е длъжен, за своя сметка, да отстрани всички установени недостатъци на проекта в срок 5 /пет/ дни от уведомлението за установяването им.

IV.	ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Изпълнителят на поръчката следва да е проектант по смисъла на чл.162 от Закона за устройство на територията; да притежава необходимата проектантска правоспособност и да е застраховал професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителсвото и/или на трети лица.

Проектантската правоспособност се подържа до въвеждане на строежа в експлоатация, а застраховката до изтичане на гаранционните срокове на реализирания строеж.

Проектантът осъществява авторски надзор по време на строителството по реда на чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията.